## Slide 1: Trådlöst nätverk uppbyggnad
Nätet är uppbyggt enligt rekommendationer från Cisco.
WLC = Wireless Controller är en central enhet som alla accesspunkter har sin kommunikation via.
Varje WLC 5520 kan hantera upp till 1500 st accesspunkter
Helsingborgs stad har 6 st WLC 5520
Helsingborg Arena har 2 st WLC 5508
För att ansluta 1 st accesspunkt så behövs 1 st cisco One licens
Staden har idag ca 2300 st accesspunkter
Helsingborg Arena ca 100 st accesspunkter
Förväntad livslängd på Hårdvara Wireless Controller är 5 år.
Licensformen möjliggör att återanvända Cisco One licensen till annan/ ny accesspunkt.
Accesspunkterna förväntas ha en livslängd på 3-5 år. Den är beroende på mjukvaruutvecklingen och nya standarder inom wireless området.
På Wireless controller har vi Cisco Serviceavtal som kostar 20% av Hårdvarans inköp. Detta är till för snabb service och för att få tillgång till ny mjukvara/ uppdateringar/ funktioner.
Hantering och övervakning av nätverket görs med hjälp av verktyget Cisco Prime
Cisco Prime mjukvara uppdateras flera gånger / år, ingår i Cisco One licens
Cisco Prime hårdvara behöver förnyas ca vart 4-5 år.

## Slide 2
Berga
Regnbågen
Rausgård
Olympia
Najaden
Trådlöst Helsingborgs Stad
Principskiss
Serverhall Berga
Serverhall Raus
WLC 5520
WLC 5520
WLC 5520
WLC 5520
WLC 5520
WLC 5520
Accesspunkter fritt Wifi ca 40 st
Accesspunkter Wifi ca 2300 st uppsatta
i tak ute bland stadens verksamheter
Cisco prime